ZAKRES RZECZOWY

I. Przedmiot zamówienia publicznego:

Opracowanie wstępnej koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania: przejście łączące ul. Bohomolca z ul. Kuczkowskiego w Krakowie BO.D15.4/19.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Opracowanie analizy możliwości budowy/przebudowy w/w przejścia.

- Opracowanie uproszczonej koncepcji przejścia

Zakresem opracowania należy objąć:

-  obszar niezbędny dla prawidłowego dowiązania do stanu istniejącego,

- wykonanie furtki w ekranie akustycznym z dochowaniem klimatu akustycznego w powiązaniu 
          z całością ekranu akustycznego

- dobudowa brakującego chodnika przed i za ekranem akustycznym w nawiązaniu do istniejącego

chodnika na terenie zielonym oraz do chodnika w pasie drogowym ul. Bohomolca

- uporządkowanie terenu zielonego /rekultywacja/ za istniejącym ekranem akustycznym w miejscu

przedeptu na odcinku od istniejącego chodnika w kierunku ul. Reduta

- dobudowa oświetlenia

- nasadzenia drzew i krzewów blokujące tworzenie ew. przedeptów

- Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego

Wykonawca zobowiązany jest do:

•	analizy materiałów przekazanych przez Zamawiającego w celu uwzględnienia 
ich w opracowywanym programie funkcjonalno – użytkowym.

•	opisu warunków dotyczących wymogów co do zawartości i jakości dokumentacji            i dokumentów, które Wykonawca robót zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu,

•	uwzględnienia wykonania robót budowlanych,

•	wykonania uproszczonego, wskaźnikowego kosztorysu inwestorskiego dla przyjętych w programie funkcjonalno – użytkowym założeń, rozwiązań

•	do współpracy z zamawiającym na etapie ogłoszenia przetargu w trybie „zaprojektuj i zbuduj”

•	Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia informacji i odpowiedzi na pytania przesłane na wskazaną przez niego skrzynkę poczty elektronicznej w terminie do 24 godzin od chwili przekazania zapytania Wykonawcy.

- należy uwzględnić w PFU oraz szacunkowych kosztach tablicę informacyjną celem oznakowania, że zadanie zostało wykonane w ramach budżetu obywatelskiego, zgodnie 
z Systemem Identyfikacji Wizualnej Miasta Krakowa – Tablice Informacyjne – Budżet Obywatelski.

Podstawą do opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego są będące w posiadaniu ZDMK następujące materiały:

- Wytyczne w zakresie projektowania infrastruktury w ramach zadań realizowanych przez ZDMK Zarządzenie Dyrektora nr 117/2019 z dnia 06.09.2019r.

- RU.461.6.10.2020 z dnia 23.01.2020 roku; warunki w zakresie oświetlenia.

- IP.452.32.1.2020 z dnia 28.01.2020 roku; GMK w zakresie branży drogowej

Obowiązki Wykonawcy:

a)	Znajomość wszystkich ustaw, przepisów, regulaminów i wytycznych, które są związane z wykonaniem dokumentacji projektowej, uzyskaniem koniecznych decyzji i pozwoleń, na prowadzenie robót budowlanych. Wzajemne branżowe skoordynowanie dokumentacji pod względem technicznym, z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć,

b)	Wykonanie dokumentacji w sposób spełniający wymagania obowiązujących ustaw, rozporządzeń, przepisów techniczno – budowlanych oraz zasad wiedzy technicznej,

c)	Obowiązek uwzględnienia zasad ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności zasady uczciwej konkurencji.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi ustawami oraz rozporządzeniami 
a w szczególności:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2017.1332 t.j. z późn. zm.).

- Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017. 1405 t.j. z późn. zm.)

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2017.519 t.j. z późn. zm.).

- Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.                  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016.124 t.j.)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013.1129 t.j.)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod   i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 Nr 130, poz. 1389).

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 z późn. zm.)

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

- Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2017.2187 t.j. z późn. zm.)

- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017.1257 t.j. z późn. zm.)

- Ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017.1566 t.j.)

- Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U.  2016.2134 t.j. z późn. zm.)

II. Dokumentacja wymagana odrębnymi przepisami do ujęcia w PFU:

- Pozyskanie z zasobów geodezyjnych mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500  w formacie AutoCad (.dwg lub .dxf) i wersji papierowej mapa winna obejmować również obszar otaczający teren inwestycji w pasie, co najmniej 30m.

- Pozyskanie dla zakresu objętego opracowaniem mapy ewidencji gruntów (1 egzemplarz) 
z klauzulą aktualności z czytelnymi numerami wszystkich działek wchodzących w skład inwestycji – tzw. „czysty” tj. bez wrysowanego zajęcia terenu.

- Opracowanie mapy ewidencji gruntów z naniesioną (na czerwono) zajętością terenu.

- Zestawienie działek wchodzących w zakres inwestycji.

- Rozwiązania koncepcyjne graficznie winny zawierać:

  - w przyjętych opracowaniach koncepcyjnych nie należy stosować barier architektonicznych 
dla osób niepełnosprawnych,

  - opracowania koncepcyjne winny zawierać niezbędne rozwiązania wysokościowe (profile, niwelety, przekroje w punktach charakterystycznych) i wynikającą z nich niezbędną zajętość terenu.,

  - inwentaryzację fotograficzną stanu istniejącego

  - propozycje rozwiązania kolizji projektowanych elementów z istniejącym uzbrojeniem terenu,

  - szacunkowe koszty inwestycji w rozbiciu na elementy składowe projektowanych rozwiązań: m.in., branże, obiekty inżynierskie, pozyskanie terenu, dokumentację projektową, itp.

- Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.

III. Warunki realizacji prac:

Termin realizacji zadania: do 40 dni od podpisania umowy

-przekazanie programu funkcjonalno-użytkowego

- przekazanie wstępnej koncepcji

- przekazanie szacunkowych kosztów

- Wykonawca we własnym zakresie uzyska wszystkie niezbędne materiały do opracowania rozwiązania koncepcyjnego,

- Rozwiązanie koncepcyjne należy wykonać na mapach z zasobów geodezyjnych                              z zaznaczonymi granicami działek.

- Przed przystąpieniem do projektowania Wykonawca dokona wizji w terenie, inwentaryzacji istniejących ulic i terenu w rejonie planowanych chodników, warunków ruchu, istniejącego                     i planowanego zagospodarowania terenu

- W toku realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do udziału w naradach, spotkaniach informacyjnych organizowanych przez Zamawiającego, przygotowania prezentacji rozwiązań projektowych w formie rady technicznej.

- Przekazanie i odbiór przedmiotu zamówienia odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego i oświadczenia Projektanta o kompletności dokumentacji oraz o tym, że została ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Wszelkie opłaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca,

- Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić stan zaawansowania prac projektowych (również na nośniku cyfrowym w formacie dwg),

IV. Forma opracowania dokumentacji do przekazania zamawiającemu:

  - W formie opisowej i graficznej (wersja papierowa):

- Program funkcjonalno-użytkowy – 3 egz. + na nośniku cyfrowym – 2 egz.

- Wstępna koncepcja – 3 egz. + na nośniku cyfrowym – 2 egz.

- Szacunkowa wycena– 3 egz. + na nośniku cyfrowym – 2 egz.

Informacji udziela:

Barbara Zamorska (sprawy techniczne) tel. 12 616-72-33