Kraków, dnia 04.03.2021 r.

NZ.261.5.2021

Wg rozdzielnika

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Utrzymanie sieci teletechnicznych oraz kamer drogowych systemu sterowania ruchem UTCS. Znak sprawy: 2/I/2021.

Identyfikator postępowania ( ID ): 7a47f54d-9b9b-4825-ac53-c382295e4beb

Zarząd Dróg Miasta Krakowa zgodnie z art. 135 ust 6 ustawy Prawa zamówień publicznych przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1

Czy Zamawiający oczekuje udokumentowania wiedzy i doświadczenia w zakresie wykonanej aktualizacji systemu Avigilon Control Center z wersji 6 do 7 i czy jest to uwarunkowane wielkością systemu ?

Odpowiedź 1

Zamawiający nie wymaga takiego dokumentu.

Pytanie 2

Załącznik nr 6 do OPZ punkt I, podpunkt 1c

Prosimy o przedstawienie danych technicznych dotyczących kanałów technologicznych, w szczególności ich typów, długości i lokalizacji.

Odpowiedź 2

Kanał technologiczny został wybudowany o długości ok. 900 m

Obecnie projektowane kanały technologiczne będą posiadały przykładowe przekroje:

KTu1:

•		1 x rura RO typu RHDPEk 125/108.

•		3 x rura RS typu RHDPE 40/3,7p

•		1 x rura WMR - wiązka prefabrykowana mikrorurek (grubościennych w ścisłej organizacji) typu 7 x 10/12

W miejscach skrzyżowań kanału z innym uzbrojeniem terenu, rurki RS i WMR należy zabezpieczyć wspólną rurą ochronną typu RHDPE 125/7,1 lub RHDPEk 125/108 (profil KTu1 wzmocniony).

KTp1 ( na skrzyżowaniach z ulicami)

•	1 x rura RO typu RHDPE 125/7,1

•	3 x rura RS typu RHDPE 40/3,7p

•	1 x rura WMR - wiązka prefabrykowana mikrorurek (grubościennych w ścisłej organizacji) typu 7 x 10/12

•	1 x rura RO2 typu RHDPE 125/7,1

KTu2:

•	2 x rura RO typu RHDPEk 125/108.

•	6 x rura RS typu RHDPE 40/3,7p

•	2 x rura WMR - wiązka prefabrykowana mikrorurek (grubościennych w ścisłej organizacji) typu 7 x 10/12

W miejscach skrzyżowań kanału z innym uzbrojeniem terenu, rurki RS i WMR należy zabezpieczyć wspólną rurą ochronną typu RHDPE 125/7,1 lub RHDPEk 125/108.

KTp2 ( na skrzyżowaniach z ulicami)

•	2 x rura RO typu RHDPE 125/7,1

•	6 x rura RS typu RHDPE 40/3,7p

•	2 x rura WMR - wiązka prefabrykowana mikrorurek (grubościennych w ścisłej organizacji) typu 7 x 10/12

Rury RS oraz WMR zainstalować w dodatkowej dodatkowej  rurze osłonowej o średnicy 125/7,1 mm lub 125/11,4 mm.

Pytanie 3

Załącznik nr 6 do OPZ punkt I, podpunkt 3

Prosimy o wyjaśnienie, czy przedmiotowe prace dodatkowe zlecane przez Zamawiającego będą miały wpływ na przeprowadzenie innych procesów przetargowych dotyczących tych samych składników przedmiotu zamówienia jakie są wymienione w punkcie 1 pkt.1

Odpowiedź 3

Prace dodatkowe dotyczą przetargu na „Utrzymanie sieci teletechnicznych oraz kamer drogowych systemu sterowania ruchem UTCS”

Pytanie 4

Załącznik nr 6 do OPZ punkt II, podpunkt 3

Jeżeli w szafach telekomunikacyjnych będą znajdowały się urządzenia i punkty zasilania innych elementów nie będących przedmiotem zamówienia, to jaki jest podział ról, odpowiedzialności i uprawnień poszczególnych firm utrzymaniowych? Jaki to ma wpływ na czas usunięcia usterek oraz ewentualne naliczania kar umownych?

Odpowiedź 4

Każda z Firm utrzymaniowych ma jasno określone w umowach zakres prac oraz czasy w których mają być usuwane zgłoszone awarie.

Pytanie 5

Załącznik nr 6 do OPZ punkt II, podpunkt 10

Celem prawidłowej kalkulacji prosimy o wyjaśnienie, co oznacza „ponoszenie kosztów związanych z dostępem do wszelkich urządzeń systemu” i jakie maksymalne koszty wykonawca może ponieść wykonawca?

Odpowiedź 5

Należy przewidzieć wszelkie koszty zdalnego dostępu do infrastruktury Zarządu Dróg Miasta Krakowa

Pytanie 6

Załącznik nr 6 do OPZ punkt II, podpunkt 12

Prosimy o przedstawienie ilości i lokalizacji urządzeń pozostających na gwarancji, które są elementami przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź 6

Wykonawca nie jest gwarantem, do jego obowiązków należy demontaż uszkodzonego elementu jego wstępna diagnostyka, ewentualne przesłanie do gwaranta i ponowny montaż wraz z konfiguracją.

Pytanie 7

Załącznik nr 6 do OPZ punkt II, podpunkt 14

Prosimy o wskazanie, które kamery w mieście Kraków maja analitykę rozpoznawania tablic rejestracyjnych.

Odpowiedź 7

Rodzaj kamery nie ma wpływu na zakres wykonywanych usług.

Pytanie 8

Załącznik nr 6 do OPZ punkt II, podpunkt 16

Celem prawidłowej kalkulacji prosimy o podanie typu i lokalizacji 30 kamer przewidzianych do wymiany

Odpowiedź 8

Będzie wynikało z potrzeb Zamawiającego

Pytanie 9

Załącznik nr 6 do OPZ punkt II, podpunkt 17

Prosimy o podanie ilości, typu i rodzaju urządzeń będących w depozycie Zamawiającego, celem zapewnienia kalkulacji warunków magazynowania zgodnych z zaleceniami producenta.

Odpowiedź 9

Zamawiający podtrzymuje zapis

Pytanie 10

Załącznik nr 6 do OPZ punkt II, podpunkt 19

Prosimy o uszczegółowienie informacji dotyczące urządzeń i struktury jakie towarzyszą transmisji danych z bazy danych.

Odpowiedź 10

Transmisja danych odbywa się z wykorzystaniem GPRS.

Pytanie 11

Załącznik nr 6 do OPZ punkt II, podpunkt 20

Prosimy o uszczegółowienie czynności polegających na zapewnieniu zasilania awaryjnego szaf teletechnicznych w przypadku zaniku napięcia. Czy dotyczy to wszystkich szaf teletechnicznych przedmiotu zamówienia? W jaki sposób należy zapewnić zasilanie awaryjne? Jaki czas jest przewidziany na zapewnienie awaryjnego zasilania? Czy ma to wpływ na naliczanie kar umownych?

Odpowiedź 11

Należy przewidzieć wszystkie czynności, które doprowadzą do zasilenia szaf niezależnie od awarii zasilania podstawowego. Niezapewnienie zasilania będzie traktowane jako nieusunięcie awarii.

Pytanie 12

Załącznik nr 6 do OPZ punkt IV, podpunkt 4 i 5

Prosimy o wyjaśnienie, czy w przypadku wskazania przez zamawiającego krosowań torów światłowodowych, rekonfiguracji sieci światłowodowej będących przedmiotem zamówienia w innym postępowaniu przetargowym, wykonawca będzie zwolniony z wykonania tych prac? Czy elementy i urządzenia będące przedmiotem zamówienia tego postępowania mogą być elementami innych postępowań przetargowych? Przykładowo w przetargu nieograniczonym, znak sprawy 19/X/2020 pn. „Rekonfiguracja sieci szkieletowej Zarządu Dróg Miasta Krakowa”, Zamawiający zlecił i podwójnie sfinansował czynności będące przedmiotem umowy zawartej z wyłonionym wykonawcą postępowania znak 7/I/2020 pn. „Utrzymanie sieci teletechnicznych oraz kamer drogowych systemu sterowania  ruchem UTCS” (Załącznik nr 7 OPZ – pkt. 3,4,9 str. 1, pkt. 12 str. 2, pkt. 5 str. 4,)

Odpowiedź 12

Zmawiający jest zobowiązany do realizacji umowy w opisanym zakresie. Zamawiający nie wyklucza realizacji innych, niezależnych zadań na materii utrzymywanej przez wykonawcę.

Pytanie 13

Załącznik nr 6 do OPZ str. 6 pkt. 1

Prosimy o informację, w jakich lokalizacjach i w jakiego typu szafach wykonawca zobowiązany będzie do wymiany wkładek i montażu 71 przekazanych przez zamawiającego wkładek na wkładki ABLOY PROTECT CLIQ?

Odpowiedź 13

Zamki będą montowane w częściach wspólnych szaf sygnalizacji świetlnej

Pytanie 14

Załącznik nr 6 do OPZ punkt IV, Paszportyzacja sieci światłowodowej

Prosimy o wyjaśnienie na czym będzie polegało prowadzenie paszportyzacji sieci i kanału technologicznego. Wykonawca będzie musiał wprowadzić tylko nowo pojawiające się (od dnia zawarcia umowy) elementy sieci i kanału technologicznego, czy dodatkowo będzie musiał wprowadzić istniejące elementy sieci?

Odpowiedź 14

Wykonawca będzie zobowiązany do wprowadzenia nowych elementów. W przypadku ujawnienia braków w dokumentacji, wykonawca będzie zobowiązany do ich uzupełnienia.

Pytanie 15

Załącznik nr 6 do OPZ punkt V, punkt 17

Jak wykonawca ma postępować w przypadku kiedy uszkodzone pokrywy studni telekomunikacyjnej są wspólne tzn., że są w niej inne elementy nie należące do przedmiotu zamówienia? Prosimy o określenie granicy działania pomiędzy mediami innych firm utrzymaniowych.

Odpowiedź 15

Studnie kanalizacji w których ułożone są elementy związane bezpośrednio z pracą sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu (detekcja, kable sygnalizacyjne) objęte są inna umową utrzymaniową.

Otrzymują:

- strona internetowa prowadzonego postępowania

- NZ aa