Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup 40 sztuk drukarek do terminali mobilnych przeznaczonych do kontroli wnoszenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Obszarze Płatnego Parkowania w Krakowie. Szczegółową specyfikację, wymagania minimalne sprzętu będącego przedmiotem zakupu określa poniższa specyfikacja.

Specyfikacja produktu:

| Obsługiwany systemy operacyjne | Android 9.0 lub wyższy |
| --- | --- |
| Rozdzielczość druku | min. 203 dpi |
| Szerokość druku | min. 48.00 mm |
| Prędkość druku | min. 80 mm/s |
| Złącza | USB, Bluetooth min. 3.0 |
| Technika druku | druk termiczny |
| Akumulator | min. 1000 mAh |
| Wymiary (D x S x G) | nie większe niż: 100 x 140 x 50 mm |
| Pamięć | min. 8 MB (RAM), 4 MB (Flash) |
| Średnica rolki | min. 40 mm |
| Odporność na upadki | z wysokości co najmniej 1,2 m |
| Waga wraz z akumulatorem | nie większa niż 300 g |
| Wyposażenie | Zasilacz sieciowy, pasek i/lub klips, pokrowiec ochronny |

Wykonawca musi udzielić gwarancji na termiczne drukarki mobilne na okres 12 miesięcy, licząc od              daty odbioru dostawy przez Zamawiającego.

Wykonawca wraz z termicznymi drukarkami mobilnymi musi udostępnić do urządzeń pliki SDK systemu Android.

Pokrowiec ochronny do drukarki musi umożliwiać wydruk bez konieczności wyciągania drukarki z pokrowca.

Termiczna drukarka mobilna musi być w pełni kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem EG Ultra którego, właścicielem jest firma System EG Parkingi Sp. z o.o. z siedzibą 86-300 Grudziądz ul. Budowlanych 3 (strona internetowa: www.cityparkinggrup.pl).

Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość rozwiązań równoważnych lub lepszych. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do udowodnienia (na etapie składania oferty), że zaproponowane przez niego urządzenia spełniają lub przewyższają wymagania minimalne opisane powyżej.