Załącznik nr 1

Do Umowy nr ……………………..

Zakres rzeczowy

Dla zadania „ Dostawa wiertnicy do pobierania próbek z asfalto-betonu typ GOLZ-KB200 z silnikiem spalinowym 2-taktowym STIHL FS 560 wraz ze zbiornikiem stalowym ciśnieniowym 10l na wodę oraz wężem stalowym do odprowadzania spalin, wiertłami diamentowymi do asfaltu i betonu, kleszczami do wyciągania rdzeni i przedłużką do wierteł”.

Wyposażenie zestawu:

- wiertnica do pobierania próbek z asfalto-betonu typ GOLZ-KB200 z silnikiem spalinowym 2-taktowym STIHL FS-560 2,8 kW/3,8 KM, obroty wrzeciona 600 obr/min, skok posuwu 600 mm, statyw wiertnicy KB-200, zestaw 2 płyt bocznych stabilizujących w trakcie wiercenia, z kołami jezdnymi, prowadnice wiertła w osi wiercenia – 1 kpl.

- zbiornik stalowy ciśnieniowy 10 l na wodę z manometrem i wężem doprowadzającym wodę do wrzeciona wiertnicy – 1 szt.

- wąż do odprowadzania spalin 4 m – 1 szt.

- wiertło diamentowe do asfaltu D108 mm (śr. rdzenia 100 mm) – 2 szt.

- wiertło diamentowe do betonu D108 mm (śr. rdzenia 100 mm) – 2 szt.

- wiertło diamentowe do asfaltu D158 mm (śr. rdzenia 150 mm) – 1 szt.

- wiertło diamentowe do asfaltu D208 mm (śr. rdzenia 200 mm) – 1 szt.

- kleszcze do wyciągania rdzeni D100 mm – 1 szt.

- kleszcze do wyciągania rdzeni D150 mm – 1 szt.

- kleszcze do wyciągania rdzeni D200 mm – 1 szt.

- przedłużka do wierteł 3 LOCH-FLANSCH L = 400 mm – 1 szt.