Kraków, dnia 17.11.2022 r.

ZAKRES RZECZOWY

Nazwa zamówienia:

„Zakup i dostawa agregatu prądotwórczego dla ZDMK”

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Agregat prądotwórczy o mocy:

do pracy stand-by (dorywczej – bez przeciążeń) : 165 kVA / 132 kW

do pracy ciągłej (+10% przeciążenie) : 150 kVA / 120 kW

- Obudowa dźwiękochłonna SILENT o tłumieniu hałasu 70 dB (A) / 7m

- silnik wysokoprężny diesel Baudouin 6M11G165 , 1500 obr/min, chłodzony cieczą

- prądnica synchroniczna, 3x 400V, 50 Hz

- elektroniczny regulator napięcia

- panel sterujący automatycznego startu AMF 25 wraz z miernikami (amperomierz, woltomierz, częstotliwościomierz, licznik motogodzin) umieszczony w środku agregatu

- kontrola stanu pracy agregatu wraz z alarmami

- tłumik akustyczny na wydechu spalin

- rozszerzony zbiornik paliwa 350 l (11 godzin pracy) umieszczony w ramie agregatu

- baterie akumulatorów rozruchowych silnika

- automatyczna ładowarka akumulatorów

- podgrzewacz bloku silnika

- wyłącznik główny stanowiący zabezpieczenie agregatu

- dostawa agregatu wraz z rozładunkiem w ZDMK (bez montażu na obiekcie)